ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ МЗК-7-АГ-2 С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА 0,9 Мпа

Принадлежит к типу вертикально-водотрубных цилиндрических котлов с естественной циркуляцией;
Предназначен для выработки насыщенного пара давлением 0,8 Мпа, используемого для
производственных и отопительных нужд промышленности и сельского хозяйства;
Поставляется в собранном виде, со смонтированным вспомогательным оборудованием,
системой автоматического управления и автоматической безопасности.

Система автоматическогоуправления обеспечивает выполнение следующих функций:
• Автоматический пуск и остановку котла;
• Поддержание в заданых пределах уровня воды в котле;
• Защиту котла при повышении давления пара выше допустимого, упуске воды ниже низшего 
аварийного уровня, коротком замыкании или перегрузке электродвигателей;
• Подачу звуковой сигнализации при упуске воды ниже низшего аварийного уровня, превышении 
уровня воды в котле выше верхнего аварийногоуровня,повышении давления пара выше допустимого;
• Световую сигнализацию положения уровня воды и наличия напряжения всети.

Объем поставки: котел паровой, питательный насос, дутьевой вентилятор ВД-3,5, система автоматического управления "АЛЬФА-М", газовая горелка, арматура в пределах котла, контрольно-измерительные приборы.
С котлом Покупателю передаётся паспорт котла, комплект чертежей, техническое описание и инструкция по эксплуатации, комплект 
чертежей для ремонта. В процессе эксплуатации котлы обеспечиваются необходимыми запасными частями по желанию Покупателя.
Паровой котел МЗК-7-АГ-2(Э) отличаются высокой надежностью, экономичностью, степенью автоматизации, может 
эксплуатироваться в любых климатических условиях, что в сочетании с минимальными затратами на пуско-наладочные работы, 
простотой и удобством в эксплуатации обеспечивает Покупателю значительный экономический эффект от его использования.
Высокий технический уровень котлов обеспечивается как современными конструкторскими решениями, так и прогрессивной 
технологией их изготовления. При максимальной нагрузке котел сжигает 80 м3/час газа. Котёл работает в режиме нагрузки от 30% до 100%.

Технические характеристики (паровой котел МЗК-7-АГ-2 (Э))

| Номинальная производительность, т/ч | 1,0 |
| --- | --- |
| Абсолютное давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,9(9) |
| Температура насыщенного пара 0С | 174,5 |
| Температура уходящих газов, 0С | 220 |
| Температура питательной воды, 0С (расчетная) | 50 |
| Коэффициент полезного действия, КПД % не менее | 89,5 |
| Топливо | Природный газ |
| Расчетный расход топлива при номинальной нагрузке, м3/ч | 81 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 4,5 |
| Диапазон изменения паропроизводительности, % | 30-100 |
| Продолжительность пуска из холодного состояния, мин. до достижения номинальных параметров, не более | 20 |
| Масса котла, кг, не более | 2460 |
| Габариты, мм, не более: |  |
| Длина | 2300 |
| Ширина | 1600 |
| Высота | 2800 |